## Slide 1: Elektrizitätslehre
Die elektrische Stromstärke
Nun schauen wir uns den
elektrischen Strom etwas
genauer an! Wann fließt
wie viel Strom?

## Slide 2
Elektrizitätslehre
Modell der Wasserströmung
Hier fließen die
Elektronen durch die
Leitungen – aber
wie viele???
Dazu nehme ich eine
Stoppuhr und zähle
die Elektronen, die
in einer bestimmten
Zeit hindurchfließen???
Mit der Stoppuhr zähle
ich die Elektronen, die
in einer bestimmten
Zeit hindurchfließen –
los geht’s…
So – fertig!
Wie viel Strom
war das nun?

## Slide 3: Elektrizitätslehre
Die elektrische Stromstärke
Definition:
Die elektrische Stromstärke gibt an,
wie viel el. Ladungsträger in einer
Sekunde durch den Querschnitt des
Leiters fließen!
Formelzeichen: I
Einheit: ein Ampere
1A (es gilt: 1A = 1000 mA)
Messgerät: Amperemeter
oder
Strommesser
Schaltzeichen:
6,24151·1018

## Slide 4: Elektrizitätslehre
Die elektrische Stromstärke
Schaltungsart:
Da der Strommesser die el. Stromstärke
an einer beliebigen Stelle eines Leiters
messen kann wird er immer in Reihe zu
einem Bauteil geschaltet!

## Slide 5: Elektrizitätslehre
Die elektrische Stromstärke
Im unverzweigten Stromkreis ist die
elektrische Stromstärke
an allen Stellen gleich
groß! Es gilt:
Iges = I1 = I2
Im verzweigten Stromkreis
ist die Gesamtstromstärke
gleich der Summe der
Teilstromstärken!
Es gilt:
Iges = I1 + I2

## Slide 6: Elektrizitätslehre
Die elektrische Stromstärke
Knotenpunktregel:
Die Summe aller Ströme die in einen Kontenpunkt hineinfließt ist gleich der Summe aller
herausfließenden Ströme!

## Slide 7: Elektrizitätslehre
Die elektrische Stromstärke
Tschüß bis zum
nächsten Mal!
Dann nehmen wir uns
die elektrische
Spannung vor!